# 超音频感应加热设备操作规程

一、根据加热工件选择安装合适的感应圈。

二、接通冷却水，检查水的流量和压力，确保水的流		 量和压力达到设备要求的范围。

三、接通电源，本设备所用电源为交流三相380V 			  50-60Hz。

四、等面板电源电压充到400V时按下设备前面板控制	    电源开关，接通控制电源。

五、等延时结束交流接触器闭合后将工件放入感应圈		  内，按下加热按钮或踩下脚踏开关，加热工件。

六、调节功率调节旋钮，使加热温度和速度达到工艺		  要求。

七、加热完毕后，断开加热按钮或脚踏开关，取出工	    件（如工件循环加热时不需断开）。

八、全部完工后，加热按钮关闭，关闭主机前面板“电		 源开关” ，关闭配电盘上空气开关。

九、10-15分钟后再关闭冷却水。

郑州英福伦电气有限公司

技术咨询：13733865368

网    址：www.yfldq.net